Ижевская Марка

Сайт:             www.izhmarka.ru

E-mail:         izhmarka18@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ДИСКОВЫХ ПИЛОРАМ

Условные обозначения:

┼           - элемент базовой комплектации станка

опция    - элемент дополнительной комплектации станка

─           - элемент, не входящий в комплектацию станка

|  | ДПГ-2-500 «Успех-Эконом» | ДПГ-2-500 «УСПЕХ-1» | ДПГ-2-500 «УСПЕХ-1М» | ДПГ-2-600 «УСПЕХ-2» | ДПУ-1-550 «Таежник-Мини» | ДПУ-1-550 «Таежник-Эконом» | ДПУ-1-550 «ТАЕЖНИК-М» | ДПУ-1-550 «ТАЕЖНИК» | ДПУ-2-550 «ПРИМА-М» | ДПУ-2-550 «ПРИМА» | ДПУ-2-550 «ТИТАН-М» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТОИМОСТЬ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, РУБ. |
|  | 200 000 | 249 000 | 325 000 | 358 000 | 178 000 | 225 000 | 235 000 | 280 000 | 441 000 | 479 000 | 521 000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вид пиления | горизонтальное | угловое 1-дисковое | угловое 2-хдисковое | угловое + горизонт. |
| Мощность привода вращения пил, кВт | 7,5(11опция)*2 =15(22) | 7,5(11опция)*2 =15(22) | 11*2 | 15*2 | 7,5(5,5) | 11 | 15 | 15 | 15*2 | 15*2 | 15*2 |
| Мощность привода подачи портала, кВт | ─ | ─ | 1,5 | 1,5 | ─ | 1,5 (опция) | 1,5 (опция) | 1,5 (опция) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мощность привода вертикального перемещения пильного узла, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Мощность привода горизонтального перемещения пильного узла, кВт | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,55 (опция) | 0,55 (опция) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Наружный диаметр пил, мм | 500(450*) | 500 | 500 | 550…610 | 450 | 450-500 | 450…560 | 450…560 | 560 | 560 | 560 |
| Max диаметр бревна, мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 800 |
| Длина бревна, м | 2...6,3 | 2...6,5 | 2...6,5 | 2...6,3 | 2...4,1 | 2...6,3 | 2…7 | 2…7 | 2...6,3 | 2...6,3 | 2...6,3 |
| Max сечение пиломатериала, мм | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 430*430 | 150*150 | 175*175 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 350*350 |
| Max ширина необрезной доски, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 350 | 400 | 400 | ─ | ─ | 430 |
| Толщина последней доски, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Вес станка, т | 1,05 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Габариты станка в рабочем виде (Д*Ш*В), м | 9,5*1,8*1,4 | 10,5*1,8*1,5 | 11,5*1,8*1,6 | 11,5*2*1,8 | 6,6*1,6*1,7 | 10,5*2,0*1,7 | 10,5*1,95*2,0 | 10,5*2,2*2,2 | 11,5*1,9*2 | 11,5*2,1*2,3 | 11,5*1,9*2 |
| Габариты станка в транспортировочном виде (Д*Ш*В), м | 2,5*1,8*1,5 2,5*1,2*0,5 | 2,3*1,8*1,5 2,3*1,2*0,7 | 2,5*1,8*1,6 2,5*1,2*0,8 | 2,0*1,9*1,9 2,5*1,5*0,8 | 2,2*1,6*1,6 2,2*1,2*0,3 | 2,5*2,0*1,7 2,5*1,5*0,5 | 2,0*1,9*2,0 2,3*1,5*0,8 | 2,0*2,2*2,2 2,3*1,7*0,8 | 2,0*1,9*2 2,5*1,5*0,8 | 2,0*2,1*2,3 2,5*1,7*0,8 | 2,0*1,9*2,1 2,5*1,5*0,8 |
| Объем станка в транспортировоч.виде, м.куб. | 8 | 8 | 9,4 | 10,2 | 6,4 | 10 | 10,8 | 12,9 | 10,6 | 13,2 | 11,4 |
| Количество обслуживающих, чел. | 1…2 | 2…3 | 2…3 | 2…3 | 1 | 1…2 | 1…2 | 1…2 | 2…3 | 2…3 | 2…3 |
| Производительность, м.куб/смену | 4…8 | 4…8 | 6…10 | 6…12 | 3…5 | 4…8 | 5…10 | 5…10 | 8…14 | 8…14 | 8…14 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Станина секционная: |
| - комплект съемных стоек под бревно | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ |
| - комплект зажимов бревна (эксцентрик) | ┼ | ─ | ─ | ─ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ |
| - комплект зажимов бревна (винтовые, центрирующие) | ─ | ┼ | ┼ | ┼ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | опция |
| Пилы продольного пиления (твёрдый сплав, подчищающие ножи) | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ |
| Электронная линейка (для автоматизации перемещения пильного узла каретки) | ─ | опция | опция | опция | ─ | опция | опция | опция | ┼ | ┼ | ┼ |
| Автообогрев электрошкафа (пульта управления) | ─ | опция | опция | опция | ─ | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Лазерный указатель вертикального распила | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | опция | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ |
| Лазерный указатель горизонтального распила | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комплект регулируемых опор станины | ┼ | опция | опция | опция | ┼ | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дополнительная секция станины | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |