Ижевская Марка

Сайт:             www.izhmarka.ru

E-mail:         izhmarka18@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ОЦИЛИНДРОВОЧНЫХ СТАНКОВ

Условные обозначения:

┼           - элемент базовой комплектации станка

опция    - элемент дополнительной комплектации станка

─           - элемент, не входящий в комплектацию станка

| Наименование оборудования Комплектация, тех. характеристики | ОСУ-1-400 "АЛЬФА" | ОСУ-2-400 "АЛЬФА-2" | ОСУ-2-550 "АЛЬФА-3" |
| --- | --- | --- | --- |
| СТОИМОСТЬ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, РУБ. |
|  | 247 000 | 361 000 | 449 000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Максимальный диаметр заготовки (бревна), мм | 400 | 400 | 550 |
| Длина обрабатываемой заготовки (бревна), м | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр оцилиндрованных брёвен, мм | 130…320 | 130…320 | 160…400 |
| Диаметр поперечной венцовой чашки, мм | 160…240 | 160…240 | 160…240 |
| Максимальная толщина срезаемого за один проход слоя (универсальной фрезой d=180…240 мм при черновой обработке) | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная толщина срезаемого за один проход слоя (универсальной фрезой d=160…240 мм при чистовой обработке), мм | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная толщина срезаемого за один проход слоя (черновой фрезой), мм | ─ | 50 | 50 |
| Mаксимальная рабочая мощность, кВт | 12,87 | 23,87 | 24,05 |
| Мощность главного привода универсальной фрезы, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Мощность привода вращения заготовки (бревна), кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Мощность привода вертикального перемещения универсальной фрезы, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Мощность привода подачи оцилиндровочной каретки (плавное регулирование), кВт | 0,37 (опция) | 0,37 | 0,55 |
| Мощность привода черновой фрезы, кВт | ─ | 11 | 11 |
| Мощность электродвигателя устройства пропила компенсационного паза, кВт | 1,5 (опция) | 1,5 (опция) | 1,5 (опция) |
| Скорость вертикального перемещения универсального фрезерного узла, м/мин | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Скорость подачи каретки – плавная регулировка, м/мин | 0…5 (опция) | 0…5 | 0…5 |
| Частота вращения универсальной фрезы, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Частота вращения черновой фрезы, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Частота вращения заготовки (бревна), об/мин | 31,5 | 31,5 | 30, 45, 60 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Вес станка, т | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Габариты станка в рабочем виде (Д*Ш*В), м | 9,0*1,8*1,7 | 9,8*2,35*1,7 | 9,8*2,35*1,95 |
| Габариты станка в транспортировочном виде (Д*Ш*В), м | 2,25*1,8*1,7 2,25*1,15*0,63 | 2,2*2,35*1,7 2,2*1,15*0,63 | 2,2*2,65*1,95 2,2*1,45*0,63 |
| Объем станка в транспортировоч.виде, м.куб. | 8,5 | 10,4 | 13,4 |
| Количество обслуживающих, чел. | 2 | 2 | 2 |
| Производительность, м.куб/смену | 4 | 6…8 | 6…10 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Станина секционная: | ┼ | ┼ | ┼ |
| - комплект бабок | ┼ | ┼ | ┼ |
| - 2 домкрата ручных рычажного типа для поднятия заготовки в центры бабок | опция | ┼ | ┼ |
| - 2 домкрата гидравлических для поднятия заготовки в центры бабок | опция | опция | опция |
| - 1 скорость вращения заготовки (бревна) | ┼ | ┼ | ─ |
| - 3 скорости вращения заготовки (бревна) | ─ | ─ | ┼ |
| - усиленная конструкция станины и привода вращения заготовки (бревна) | ─ | ─ | ┼ |
| Фреза для выборки продольного монтажного паза для d=140-280 мм (с ножами) | ┼ | ┼ | ┼ |
| Фреза универсальная для черновой и чистовой оцилиндровки и выборки чаш (с ножами) для d=180-200 мм | ┼ | ┼ | ┼ |
| Фреза универсальная для черновой и чистовой оцилиндровки и выборки чаш (с ножами) для d=220-240 мм | опция | опция | опция |
| Фреза черновая (с ножами) | ─ | ┼ | ┼ |
| Ножи полукруглые для выборки продольного монтажного паза в бревнах d>280 мм | опция | опция | опция |
| Люнет для чистовой оцилиндровки бревен диаметром до 220 мм | ┼ | ┼ | ┼ |
| Пильный узел (устройство для пропила компенсационного паза) | опция | опция | опция |
| Привод подачи оцилиндровочной каретки (плавное регулирование) | опция | ┼ | ┼ |
| Автообогрев электрошкафа | опция | опция | опция |
| Кожухи ограждения оцилиндровочной каретки | опция | ┼ | ┼ |
| Дополнительная секция станины | опция | опция | опция |
| Транспортер ленточный подстаночный для уборки стружки | опция | опция | опция |
| Транспортер ленточный наклонный для уборки стружки | опция | опция | опция |